## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
10. Előadás: Hálózati réteg 3
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2
IPv6

## Slide 3: Fogyó IPv4 címek
Probléma: az IPv4 címtartomány túl kicsi
  232 = 4,294,967,296 lehetséges cím
  Ez kevesebb mint egy emberenként
A világ egy részén már nincs kiosztható IP blokk
  IANA az utolsó /8 blokkot 2011-ben osztotta ki
Régió | Regional Internet Registry (RIR) | Utolsó IP blokk kiosztása
Asia/Pacific | APNIC | April 19, 2011
Europe/Middle East | RIPE | September 14, 2012
North America | ARIN | 13 Jan 2015 (Projected)
South America | LACNIC | 13 Jan 2015 (Projected)
Africa | AFRINIC | 17 Jan 2022(Projected)

## Slide 4: IPv6
IPv6, 1998(!)-ban mutatták be
  128 bites címek
  4.8 * 1028 cím/ember
Cím formátum
  16 bites értékek 8 csoportba sorolva (‘:’-tal elválasztva)
  Minden csoport elején szereplő nulla sorozatok elhagyhatók
  Csupa nulla csoportok elhagyhatók , ekkor ‘::’
  2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
  2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329
  2001:db8::ff00:42:8329

## Slide 5: IPv6
Ki tudja a localhost IPv4 címét?
  127.0.0.1
Mi ez az IPv6 esetén?
  ::1

## Slide 6: IPv6 Fejléc
Az IPv4-nél látott kétszerese (320 bit vs. 160 bit)
Version
DSCP/ECN
Flow Label
0
8
16
24
31
4
12
19
Datagram Length
Next Header
Hop Limit
Source IP Address
Destination IP Address
Version = 6
Groups packets into flows, used for QoS
Ld. IPv4
Ld. Protocol mező az IPv4-nél
Ld. TTL az IPv4-nél
Ld. IPv4

## Slide 7: Különbségek az IPv4-hez képest
Számos mező hiányzik az IPv6 fejlécből
  Fejléc hossza – beépült a Next Header mezőbe
  Checksum – nem igazán használták már korábban se…
  Identifier, Flags, Offset
    IPv6 routerek nem támogatják a fragmentációt
    Az állomások MTU felderítést alkalmaznak
Az Internet felhasználás súlypontjainak megváltozása
  Napjaink hálózatai sokkal homogénebbek, mint azt kezdetben gondolták
  Azonban a routing költsége és bonyolultsága domináns

## Slide 8: Teljesítmény növekmény
Nincsenek ellenőrizendő kontrollösszegek (checksum)
Nem szükséges a fragmentáció kezelése a routerekben
Egyszerű routing tábla szerkezet
  A cím tér nagy
  Nincs szükség CIDR-re (de aggregáció szükséges)
  A szabványos alhálózat méret 264 cím
Egyszerű auto-konfiguráció
  Neighbor Discovery Protocol

## Slide 9: További IPv6 lehetőségek
Forrás Routing
  Az állomás meghatározhatja azt az útvonalat, amelyen a csomagjait továbbítani szeretné
Mobil IP
  Az állomások magukkal vihetik az IP címüket más hálózatokba
  Forrás routing használata a csomagok irányításához
Privacy kiterjesztések
  Véletlenszerűen generált állomás azonosítók
  Megnehezíti egy IP egy adott állomáshoz való kapcsolását
Jumbograms
  4Gb-es datagramok küldése

## Slide 10: Bevezetési nehézségek
IPv6 bevezetése a teljes Internet frissítését jelentené
  Minden router, minden hoszt
  ICMPv6, DHCPv6, DNSv6
2013: 0.94%-a a Google forgalmának volt IPv6 feletti
2015: ez 2.5%
IPv4
TCP, UDP, ICMP
HTTP, FTP, SMTP, RTP, IMAP, …
Ethernet, 802.11x, DOCSIS, …
Fiber, Coax, Twisted Pair, Radio, …

## Slide 11: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
IPv6 Adoption

## Slide 12: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
IPv6 Adoption
27.67%

## Slide 13: Átmenet IPv6-ra
Hogyan történhet az átmenet IPv4-ről IPv6-ra?
  Napjainkban a legtöbb végpont a hálózat széleken támogatja az IPv6-ot
    Windows/OSX/iOS/Android mind tartalmaz IPv6 támogatást
    Az itteni vezetéknélküli access point-ok is valószínűleg IPv6 képesek
  Az Internet magja a probléma
    IPv4 mag nem routolja az IPv6 forgalmat
Mag
Internet
Üzleti hálózat
Otthoni hálózat
IPv6 képes
IPv6 képes
Csak IPv4 :(
IPv6 Csomagok

## Slide 14: Átmeneti megoldások
Azaz hogyan routoljunk IPv6 forgalmaz IPv4 hálózat felett?
Megoldás
  Használjunk tunneleket az IPv6 csomagok becsomagolására és IPv4 hálózaton való továbbítására
  Számos különböző implementáció
    6to4
    IPv6 Rapid Deployment (6rd)
    Teredo
    …

## Slide 15
Routing 2. felvonás

## Slide 16: Újra: Internet forgalom irányítás
Az Internet egy két szintű hierarchiába van szervezve
Első szint – autonóm rendszerek (AS-ek)
  AS – egy adminisztratív tartomány alatti hálózat
  Pl.: ELTE, Comcast, AT&T, Verizon, Sprint, ...
AS-en belül ún. intra-domain routing protokollokat használunk
  Distance Vector, pl.: Routing Information Protocol (RIP)
  Link State, pl.: Open Shortest Path First (OSPF)
AS-ek között ún. inter-domain routing protokollokat
  Border Gateway Routing (BGP)
  Napjainkban: BGP-4

## Slide 17: AS példa
AS-1
AS-2
AS-3
Belső Routerek
BGP Routerek

## Slide 18: Miért van szükség AS-ekre?
A routing algoritmusok nem elég hatékonyak ahhoz, hogy a teljes Internet topológián működjenek
Különböző szervezetek más-más politika mentén akarnak forgalom irányítást (policy)
Lehetőség, hogy a szervezetek elrejtsék a belső hálózatuk szerkezetét
Lehetőség, hogy a szervezetek eldöntsék, hogy mely más szervezeteken keresztül forgalmazzanak
Egyszerűbb az útvonalak számítása
Nagyobb rugalmasság
Nagyobb autonómia/függetlenség

## Slide 19: AS számok
Minden AS-t egy AS szám (ASN) azonosít
  16 bites érték (a legújabb protokollok már 32 bites azonosítókat is támogatnak)
  64512 – 65535 más célra foglalt
Jelenleg kb. 40000 AS szám létezik
  AT&T: 5074, 6341, 7018, …
  Sprint: 1239, 1240, 6211, 6242, …
  ELTE: 2012
  Google 15169, 36561 (formerly YT), + others
  Facebook 32934
  Észak-amerkiai AS-ek  ftp://ftp.arin.net/info/asn.txt

## Slide 20: Inter-Domain Routing
A globális összeköttetéshez szükséges!!!
  Azaz minden AS-nek ugyanazt a protokollt kell használnia
  Szemben az intra-domain routing-gal
Milyen követelmények vannak?
  Skálázódás
  Rugalmas útvonal választás
    Költség
    Forgalom irányítás egy hiba kikerülésére
Milyen protokollt válasszunk?
  link state vagy distance vector?
  Válasz: A BGP egy path vector (útvonal vektor) protokoll

## Slide 21: Border Gateway Protocol
Általános
  AS-ek közötti (exterior gateway protocol).
  Eltérő célok vannak forgalomirányítási szempontból, mint az AS-eken belüli protokollnál.
  Politikai szempontok szerepet játszathatnak a forgalomirányítási döntésben.
  Néhány példa forgalomirányítási korlátozásra
    Ne legyen átmenő forgalom bizonyos AS-eken keresztül.
    Csak akkor haladjunk át Albánián, ha nincs más út a célhoz.
    Az IBM-nél kezdődő illetve végződő forgalom ne menjen át a Microsoft-on.
A politikai jellegű szabályokat kézzel konfigurálják a BGP-routeren.
A BGP router szempontjából a világ AS-ekből és a közöttük átmenő vonalakból áll.
Definíció
Két AS összekötött, ha van köztük a BGP-router-eiket összekötő él.

## Slide 22: Border Gateway Protocol
Hálózatok csoportosítása az átmenő forgalom szempontjából
  Csonka hálózatok, amelyeknek csak egyetlen összeköttetésük van a BGP gráffal.
  Többszörösen bekötött hálózatok, amelyeket használhatna az átmenő forgalom, de ezek ezt megtagadják.
  Tranzit hálózatok, amelyek némi megkötéssel, illetve általában fizetség ellenében, készek kezelni harmadik fél csomagjait.
Jellemzők
A BGP router-ek páronként TCP-összeköttetést létrehozva kommunikálnak egymással.
A BGP alapvetően távolságvektor protokoll, viszont a router nyomon követi a használt útvonalat, és az útvonalat mondja meg a szomszédjainak.
Notes: ITTStub; multiconnected; transit
Biztonságosabb a tcp és elrejti az érintett hálózatok topológiáját

## Slide 23: BGP egyszerűsített működése
Munkamenet létrehozása a TCP 179-es portján
Aktív útvonalak kicserélése
Folyamatos frissítések cseréje
AS-1
AS-2
BGP Munkamenet

## Slide 24: Border Gateway Protocol
E
A
B
F
I
J
C
D
H
G
A F által a szomszédjaitól kapott D-re vonatkozó információ az alábbi:
  B-től: „Én a BCD-t használom”
  G-től: „Én a GCD-t használom”
  I-től: „Én a IFGCD-t használom”
  E-től: „Én a EFGCD-t használom”
Notes: Pontozza az útvonalakat (végtelen értéket rendel a politikailag inkorrekt útvonalakhoz)
A pontozó nem a bgp része, hanem szabadon konfigurálható
Végtelenségig számolást az út ismeretével oldja fel.

## Slide 25: BGP kapcsolatok
Customer
Provider
Customer pays provider
Peer 1
Peer 2
Peer 3
Peers do not pay each other
Peer 2 has no incentive to route 1 3
Customer
Customer
Provider
$

## Slide 26: Tier-1 ISP Peering
AT&T
Centurylink
XO Communications
Inteliquent
Verizon Business
Sprint
Level 3

## Slide 27: Tier-1 ISP Peering
AT&T
Centurylink
XO Communications
Inteliquent
Verizon Business
Sprint
Level 3
Azaz egy tier 1 hálózat üzemelteltése nem is olyan egyszerű…
Csak annyi dolgod van, hogy minden tier 1 hálózat üzemeltetőt rávegyél, hogy legyen a peer-ed!
(nem túl könnyű )

## Slide 29: Útvonalvektor protokoll Path Vector Protocol
AS-útvonal: AS-ek sorozata melyeken áthalad az útvonal
  Hasonló a távolságvektorhoz, de további információt is tartalmaz
Hurkok, körök detektálása és külnböző továbbítási politikák alkalmazása
  Pl. válaszd a legolcsóbb/legrövidebb utat
Routing a leghosszabb prefix egyezés alapján
110.10.0.0/16
AS 1
AS 2
130.10.0.0/16
AS 3
120.10.0.0/16
AS 4
AS 5
120.10.0.0/16: AS 2  AS 3  AS 4
130.10.0.0/16: AS 2  AS 3
110.10.0.0/16: AS 2  AS 5

## Slide 30: Útvonalvektor protokoll Path Vector Protocol
A távolságvektor protokoll kiterjesztése
  Rugalmas továbbítási politikák
  Megoldja a végtelenig számolás problémáját
  Útvonalvektor: Célállomás, következő ugrás (nh), AS útvonal
Ötlet: a teljes útvonalat meghirdeti
  Távolságvektor: távolság metrika küldése célállomásonként
  Útvonalvektor: a teljes útvonal küldése célállomásonként
3
2
1
d
“d: path (2,1)”
“d: path (1)”
data traffic
data traffic

## Slide 31: Rugalmas forgalomirányítás
Minden állomás hely/saját útválasztási politikát alkalmaz
  Útvonal kiválasztás: Melyik útvonalat használjuk?
  Útvonal export: Melyik útvonalat hirdessük meg?
Példák
  A 2. állomás által preferált útvonal: “2, 3, 1” (nem a “2, 1”)
  Az 1. állomás nem hagyja, hogy a 3. állomás értesüljön az “1, 2” útvonalról
2
3
1

## Slide 32: Shortest AS Path != Shortest Path
Source
Destination
?
?
4 hops
4 ASs
9 hops
2 ASs

## Slide 33: Hot Potato Routing
Destination
Source
?
?
Pick the next hop with the shortest IGP route

## Slide 34: Importing Routes
From Provider
From Peer
From Peer
From Customer
ISP Routes

## Slide 35: Exporting Routes
To Customer
To Peer
To Peer
To Provider
Customers get all routes
Customer and ISP routes only
$$$ generating routes

## Slide 36: BGP
IGP
A határ-routerek is beszélik az IGP-t
eBGP
eBGP
iBGP
iBGP

## Slide 37: IGB – iBGP – eBGP
eBGP: Routing információk cseréje autonóm rendszerek között
IGP: útválasztás egy AS-en belül belső célállomáshoz
iBGP: útválasztás egy AS-en belül egy külső célállomáshoz
Cél állomás
1. eBGP
AS A
AS B
1. eBGP – A megismeri az útvonal a célhoz, ehhez eBGP-t használunk
2. iBGP – A-ban levő router megtanulja a célhoz vezető utat az iBGP segítségével (a köv. ugrás a határ router)
3. IGP – IGP segítségével eljuttatja a csomagot az A határrouteréig
2. iBGP
3. IGP

## Slide 38: Forrás: wikipedia

## Slide 39
További protokollok

## Slide 40: Internet Control Message Protocol
Feladata
Váratlan események jelentése
Használat
Többféle ICMP-üzenetet definiáltak:
  Elérhetetlen cél;
  Időtúllépés;
  Paraméter probléma;
  Forráslefojtás;
  Visszhang kérés;
  Visszhang válasz;
  ...
Notes: Példa DF bit (nem teljesíthető küldés), cél nem található
Számláló 0-ára ért (hurok/kis TTL)
Érvénytelen érték (hardver szoftverében a probléma??)
Túl forgalmazók lefojtása (olaj a tűzre)
ÁTIRÁNYÍTÁS Rosszul irányítás felfedezése (küldő hoszt értesítése)
(Iana org)

## Slide 41: Internet Control Message Protocol
Elérhetetlen cél esetén a csomag kézbesítése sikertelen volt.
  Esemény lehetséges oka: Egy nem darabolható csomag továbbításának útvonalán egy „kis csomagos hálózat” van.
Időtúllépés esetén az IP csomag élettartam mezője elérte a 0-át.
  Esemény lehetséges oka: Torlódás miatt hurok alakult ki vagy a számláló értéke túl alacsony volt.
Paraméter probléma esetén a fejrészben érvénytelen mezőt észleltünk.
  Esemény lehetséges oka: Egy az útvonalon szereplő router vagy a hoszt IP szoftverének hibáját jelezheti.
Notes: Példa DF bit (nem teljesíthető küldés), cél nem található
Számláló 0-ára ért (hurok/kis TTL)
Érvénytelen érték (hardver szoftverében a probléma??)
Túl forgalmazók lefojtása (olaj a tűzre)
ÁTIRÁNYÍTÁS Rosszul irányítás felfedezése (küldő hoszt értesítése)
(Iana org)

## Slide 42: Internet Control Message Protocol
Forráslefojtás esetén lefojtó csomagot küldünk.
  Esemény hatása: A fogadó állomásnak a forgalmazását lassítania kellett.
Visszhang kérés esetén egy hálózati állomás jelenlétét lehet ellenőrizni.
  Esemény hatása: A fogadónak vissza kell küldeni egy visszhang választ.
Átirányítás esetén a csomag rosszul irányítottságát jelzik.
    Esemény kiváltó oka: Router észleli, hogy a csomag nem az optimális útvonall.
Notes: FORRÁS LEFOJTÁS olaj a tűzre, manapság a szállítói rétegben oldják meg a torlódás védelmet.

## Slide 43: Address Resolution Protocol
4
5
6
1
2
3
R1
R2
WAN
F3
F2
F1
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
IP7
IP8
IP9
IP10
Notes: Egy vagy több ip cím/hoszt (LAN címek, pl. ethernet 48-bites azonosító)
EGYSZERŰ, alternatíva táblázat karbantartása
R1 router (felkonf proxy ARP)

## Slide 44: Address Resolution Protocol
Feladata
Az IP cím megfeleltetése egy fizikai címnek.
Hozzárendelés
Adatszóró csomag kiküldése az Ethernetre „Ki-é a 192.60.34.12-es IP-cím?” kérdéssel az alhálózaton, és mindenegyes hoszt ellenőrzi, hogy övé-e a kérdéses IP-cím. Ha egyezik az IP a hoszt saját IP-jével, akkor a saját Ethernet címével válaszol. Erre szolgál az ARP.
Opcionális javítási lehetőségek:
  a fizikai cím IP hozzárendelések tárolása (cache használata);
  Leképezések megváltoztathatósága (időhatály bevezetése);
Mi történik távoli hálózaton lévő hoszt esetén?
  A router is válaszoljon az ARP-re a hoszt alhálózatán. (proxy ARP)
  Alapértelmezett Ethernet-cím használata az összes távoli forgalomhoz
Notes: Egy vagy több ip cím/hoszt (LAN címek, pl. ethernet 48-bites azonosító)
EGYSZERŰ, alternatíva táblázat karbantartása
R1 router (felkonf proxy ARP)

## Slide 45: DHCP: DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL

## Slide 46: DHCP
Lényegében ez már az Alkalmazási réteg
  de logikailag ide tartozik
Segítségével a hosztok automatikusan juthatnak hozzá a kommunikációjukhoz szükséges hálózati azonosítókhoz:
  IP cím, hálózati maszk, alapértelmezett átjáró, stb.
Eredetileg az RFC 1531 a BOOTP kiterjesztéseként definiálta. Újabb RFC-k: 1541, 2131 (aktuális)

## Slide 47: DHCP lehetőségei
IP címek osztása MAC cím alapján DHCP szerverrel
  Szükség esetén (a DHCP szerveren előre beállított módon) egyes kliensek számára azok MAC címéhez fix IP cím rendelhető
IP címek osztása dinamikusan
  A DHCP szerveren beállított tartományból „érkezési sorrendben” kapják a kliensek az IP címeket
  Elegendő annyi IP cím, ahány gép egyidejűleg működik
Az IP címeken kívül további szükséges hálózati paraméterek is kioszthatók
  Hálózati maszk
  Alapértelmezett átjáró
  Névkiszolgáló
  Domain név
  Hálózati rendszerbetöltéshez szerver és fájlnév

## Slide 48: DHCP – Címek bérlése
A DHCP szerver a klienseknek az IP-címeket bizonyos bérleti időtartamra (lease time) adja „bérbe”
  Az időtartam hosszánál a szerver figyelembe veszi a kliens esetleges ilyen irányú kérését
  Az időtartam hosszát a szerver beállításai korlátozzák
A bérleti időtartam lejárta előtt a bérlet meghosszabbítható
Az IP-cím explicit módon vissza is adható

## Slide 49: Virtuális magánhálózatok alapok
Fő jellemzői
  Mint közeli hálózat fut az interneten keresztül.
  IPSEC-et használ az üzenetek titkosítására.
Azaz informálisan megfogalmazva fizikailag távol lévő hosztok egy közös logikai egységet alkotnak.
  Például távollévő telephelyek rendszerei.
Alapelv
  Bérelt vonalak helyett használjuk a publikusan hozzáférhető Internet-et.
  Így az Internettől logikailag elkülöníthető hálózatot kapunk. Ezek a virtuális magánhálózatok avagy VPN-ek.
  A célok közé kell felvenni a külső támadó kizárását.
Notes: itt

## Slide 50: Virtuális magánhálózatok alapok
A virtuális linkeket alagutak képzésével valósítjuk meg.
Alagútak
  Egy magánhálózaton belül a hosztok egymásnak normál módon küldhetnek üzenetet.
  Virtuális linken a végpontok beágyazzák a csomagokat.
    IP az IP-be mechanizmus.
Az alagutak képzése önmagában kevés a védelemhez. Mik a hiányosságok?
  Bizalmasság, authentikáció
  Egy támadó olvashat, küldhet üzeneteket.
  Válasz: Kriptográfia használata.

## Slide 51: Virtuális magánhálózatok alapok
IPSEC
  Hosszú távú célja az IP réteg biztonságossá tétele. (bizalmasság, autentikáció)
  Műveletei:
    Hoszt párok kommunikációjához kulcsokat állít be.
    A kommunikáció kapcsolatorientáltabbá tétele.
    Fejlécek és láblécek hozzáadása az IP csomagok védelme érdekében.
  Több módot is támogat, amelyek közül az egyik az alagút mód.

## Slide 52: Szállítói réteg
Feladat:
  Adatfolyamok demultiplexálása
További lehetséges feladatok:
  Hosszú élettartamú kapcsolatok
  Megbízható, sorrendhelyes csomag leszállítás
  Hiba detektálás
  Folyam és torlódás vezérlés
Kihívások:
  Torlódások detektálása és kezelése
  Fairség és csatorna kihasználás közötti egyensúly
Alkalmazói
Megjelenési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 53: Kivonat
UDP
TCP
Torlódás vezérlés
TCP evolúciója
A TCP problémái

## Slide 54: Multiplexálás
Datagram hálózat
  Nincs áramkör kapcsolás
  Nincs kapcsolat
A kliensek számos alkalmazást futtathatnak egyidőben
  Kinek szállítsuk le a csomagot?
IP fejléc “protokoll” mezője
  8 bit = 256 konkurens folyam
  Ez nem elég…
Demultiplexálás megoldása a szállítói réteg feladata
Csomag
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Szállítói

## Slide 55: Forgalom demultiplexálása
Végpontok azonosítása: <src_ip, src_port, dest_ip, dest_port, proto>
ahol src_ip, dst_ip a forrás és cél IP cím,
src_port, dest_port forrás és cél port, proto pedig UDP vagy TCP.
Hálózati
Szállítói
Alkalmazási
P1
P2
P3
P4
P6
P7
P5
Host 1
Host 2
Host 3
Egyedi port minden alkalmazásnak
Az alkalmazások mind ugyanazt a hálózatot használják
A szerver alkalmazások számos klienssel kommunikálnak

## Slide 56: Réteg modellek, újragondolva
Alkalmazási
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Hoszt 1
Router
Hoszt 2
Fizikai
A legalacsonyabb szintű végpont-végpont protokoll
  A szállítói réteg fejlécei csak a forrás és cél végpontok olvassák
  A routerek számára a szállítói réteg fejléce csak szállítandó adat (payload)
Alkalmazási
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Hálózati
Adatkapcsolati
A rétegek párokban (peer-to-peer) kommunikálnak

## Slide 57: User Datagram Protocol (UDP)
8 bájtos UDP fejléc
Egyszerű, kapcsolatnélküli átvitel
  C socketek: SOCK_DGRAM
Port számok teszik lehetővé a demultiplexálást
  16 bit = 65535 lehetséges port
  0 port nem engedélyezett
Kontrollösszeg hiba detektáláshoz
  Hibás csomagok felismerése
  Nem detektálja az elveszett, duplikátum és helytelen sorrendben beérkező csomagokat (UDP esetén nincs ezekre garancia)
Cél Port
0
16
31
Adat Hossz
Forrás Port
Kontrollösszeg

## Slide 58: UDP felhasználások
A TCP után vezették be
  Miért?
Nem minden alkalmazásnak megfelelő a TCP
UDP felett egyedi protokollok valósíthatók meg
  Megbízhatóság? Helyes sorrend?
  Folyam vezérlés? Torlódás vezérlés?
Példák
  RTMP, real-time média streamelés (pl. hang, video)
  Facebook datacenter protocol

## Slide 59
Köszönöm a figyelmet!