## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
7. Előadás: Adatkapcsolati réteg
Hálózati réteg
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: CSMA/CD - CSMA ütközés detektálással (CD = Collision Detection)
Ütközés érzékelés esetén meg lehessen szakítani az adást. („Collision Detection”)
  Minden állomás küldés közben megfigyeli a csatornát,
  ha ütközést tapasztal, akkor megszakítja az adást, és véletlen ideig várakozik, majd újra elkezdi leadni a keretét.
Mikor lehet egy állomás biztos abban, hogy megszerezte magának a csatornát?
  Az ütközés detektálás minimális ideje az az idő, ami egy jelnek a két legtávolabbi állomás közötti átviteléhez szükséges.

## Slide 3: CSMA/CD
Egy állomás megszerezte a csatornát, ha minden más állomás érzékeli az átvitelét.
Az ütközés detektálás működéséhez szükséges a keretek hosszára egy alsó korlátot adnunk
Ethernet a CSMA/CD-t használja

## Slide 4: CSMA/CD
Carrier sense multiple access with collision detection
Alapvetés: a közeg lehetőséget ad a csatornába hallgatásra
Algoritmus
  Használjuk valamely CSMA variánst
  A keret kiküldése után, figyeljük a közeget, hogy történik-e ütközés
  Ha nem volt ütközés, akkor a keretet leszállítottuk
  Ha ütközés történt, akkor azonnal megszakítjuk a küldést
    Miért is folytatnánk hisz a keret már sérült…
  Alkalmazzuk az bináris exponenciális hátralék módszert az újraküldés során (binary exponential backoff)

## Slide 5: CSMA/CD Ütközések
A
B
C
D
Idő
t0
t1
Ütközés érzékelése és küldés felfüggesztése
Ütközések történhetnek
Az ütközéseket gyorsan észleljük és felfüggesztjük az átvitelt
Mi a szerepe a távolságnak, propagációs időnek és a keret méretének?
Az állomások térbeli helye

## Slide 6: Binary Exponential Backoff – Bináris exponenciális hátralék
Ütközés érzékelésekor a küldő egy ún. „jam” jelet küld
  Minden állomás tudomást szerezzen az ütközésről
Binary exponential backoff működése:
  Válasszunk egy k ∈ [0, 2n – 1] egyenletes eloszlás szerint, ahol n = az ütközések száma
  Várjunk k időegységet (keretidőt) az újraküldésig
  n felső határa 10, 16 sikertelen próbálkozás után pedig eldobjuk a keretet
A hátralék idő versengési résekre van osztva
Remember this number

## Slide 7: Binary Exponential Backoff
Tekintsünk két állomást, melyek üzenetei ütköztek
Első ütközés után: válasszunk egyet a két időrés közül
  A siker esélye az első ütközés után: 50%
  Átlagos várakozási idő: 1,5 időrés
Második ütközés után: válasszunk egyet a négy rés közül
  Sikeres átvitel esélye ekkor: 75%
  Átlagos várakozási idő: 2,5 rés
Általában az m. ütközés után:
  A sikeres átvitel esélye: 1-2-m
  Average delay (in slots): 0,5 + 2(m-1)

## Slide 8: Minimális keretméret
Miért 64 bájt a minimális keretméret?
  Az állomásoknak elég időre van szüksége az ütközés detektálásához
Mi a kapcsolat a keretméret és a kábelhossz között?
Propagation Delay (d)
  t időpont: Az A állomás megkezdi az átvitelt
  t + d időpont: A B állomás is megkezdi az átvitelt
  t + 2*d időpont: A érzékeli az ütközést
A
B
Alapötlet: Az A állomásnak 2*d ideig kell küldenie!

## Slide 9: CSMA/CD
CSMA/CD három állapota: versengés, átvitel és szabad.
Ahhoz, hogy minden ütközést észleljünk szükséges:
  Tf ≥ 2Tpg
  ahol Tf egy keret elküldéséhez szükséges idő
  és Tpg a propagációs késés A és B állomások között

## Slide 10: Minimális keretméret
Az A küldésének 2*d ideig kell tartania
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * d (s)
    … de mi az a d? propagációs késés, melyet a fénysebesség ismeretében ki tudunk számolni
    Propagációs késés (d) = távolság (m) / fénysebesség (m/s)
  Azaz:
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * távolság (m) / fényseb. (m/s)
Azaz a kábel összhossza ….
  Távolság = min_keret * fénysebesség /(2 * ráta)
10 Mbps Ethernet
A keretméret és a kábelhossz változik a gyorsabb szabványokkal…
(64B*8)*(2*108mps)/(2*107bps) = 5120 méter

## Slide 11: Minimális keretméret
Az A küldésének 2*d ideig kell tartania
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * d (s)
    … de mi az a d? propagációs késés, melyet a fénysebesség ismeretében ki tudunk számolni
    Propagációs késés (d) = távolság (m) / fénysebesség (m/s)
  Azaz:
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * távolság (m) / fényseb. (m/s)
Azaz a kábel összhossza ….
  Távolság = min_keret * fénysebesség /(2 * ráta)
(64B*8)*(2*108mps)/(2*107bps) = 5120 méter

## Slide 12: Kábelhossz példa
min_keret*fénysebesség/(2*ráta) = max_kábelhossz
(64B*8)*(2*108mps)/(2*10Mbps) = 5120 méter
Mi a maximális kábelhossz, ha a minimális keretméret 1024 bájtra változik?
  81,9 kilométer
Mi a maximális kábelhossz, ha a ráta 1 Gbps-ra változik?
  51 méter
Mi történik, ha mindkettő változik egyszerre?
  819 méter

## Slide 13: Maximális keretméret
Maximum Transmission Unit (MTU): 1500 bájt
Pro:
  Hosszú csomagokban levő biz hibák jelentős javítási költséget okozhatnak (pl. túl sok adatot kell újraküldeni)
Kontra:
  Több bájtot vesztegetünk el a fejlécekben
  Összességében nagyobb csomag feldolgozási idő
Adatközpontokban Jumbo keretek
  9000 bájtos keretek

## Slide 14: Ütközésmentes protokollok
Motiváció
az ütközések hátrányosan hatnak a rendszer teljesítményére
  hosszú kábel, rövid keret
a CSMA/CD nem mindenhol alkalmazható
Feltételezések
N állomás van.
Az állomások 0-ától N-ig egyértelműen sorszámozva vannak.
Réselt időmodellt feltételezünk.

## Slide 15: Alapvető bittérkép protokoll - Egy helyfoglalásos megoldás
alapvető bittérkép eljárás
Működés
Az ütköztetési periódus N időrés
Ha az i-edik állomás küldeni szeretne, akkor a i-edik versengési időrésben egy 1-es bit elküldésével jelezheti. (adatszórás)
A versengési időszak végére minden állomás ismeri a küldőket. A küldés a sorszámok szerinti sorrendben történik meg.
1
1
1
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
3.
7.
versengési időrés
1
1
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
5.
versengési időrés
1
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2.
versengési időrés
adatkeretek

## Slide 16: Bináris visszaszámlálás protokoll 1/2
alapvető bittérkép eljárás hátrány, hogy az állomások számának növekedésével a versengési periódus hossza is nő
Működés
Minden állomás azonos hosszú bináris azonosítóval rendelkezik.
A forgalmazni kívánó állomás elkezdi a bináris címét bitenként elküldeni a legnagyobb helyi értékű bittel kezdve. Az azonos pozíciójú bitek logikai VAGY kapcsolatba lépnek ütközés esetén. Ha az állomás nullát küld, de egyet hall vissza, akkor feladja a küldési szándékát, mert van nála nagyobb azonosítóval rendelkező küldő.
A hoszt (0011)
B hoszt (0110)
C hoszt (1010)
D hoszt (1011)
0
0
1
1
1
–
–
0
0
0
–
–
1
1
1
–
–
0
1
1
D kerete

## Slide 17: Bináris visszaszámlálás protokoll 2/2
Következmény: a magasabb címmel rendelkező állomásoknak a prioritásuk is magasabb az alacsonyabb című állomásokénál
Mok és Ward módosítása
Virtuális állomás címek használata.
Minden sikeres átvitel után ciklikusan permutáljuk az állomások címét.
 | A | B | C | D | E | F | G | H
Kezdeti állapot | 100 | 010 | 111 | 101 | 001 | 000 | 011 | 110
D küldése után | 101 | 011 | 111 | 000 | 010 | 001 | 100 | 110
A küldése után | 000 | 100 | 111 | 001 | 011 | 010 | 101 | 110
Idő

## Slide 18: Korlátozott versenyes protokollok
Cél: Ötvözni a versenyhelyzetes és ütközésmentes protokollok jó tulajdonságait.
korlátozott versenyes protokoll – Olyan protokoll, amely kis terhelés esetén versenyhelyzetes technikát használ a kis késleltetés érdekében, illetve nagy terhelés mellett ütközésmentes technikát alkalmaz a csatorna jó kihasználása érdekében.
Szimmetrikus protokollok
Adott résben k állomás verseng, minden állomás p valószínűséggel adhat. A csatorna megszerzésének valószínűsége: .
Azaz a csatorna megszerzésének esélyeit a versenyhelyzetek számának csökkentésével érhetjük el.

## Slide 19: Adaptív fabejárási protokoll 1/2
Történeti háttér
1943 – Dorfman a katonák szifiliszes fertőzöttségét vizsgálta.
1979 – Capetanakis bináris fa reprezentáció az algoritmus számítógépes változatával.
A B C D E F G H
1
2
3
4
5
6
7
állomások
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

## Slide 20: Adaptív fabejárási protokoll 2/2
Működés
0-adik időrésben mindenki küldhet.
  Ha ütközés történik, akkor megkezdődik a fa mélységi bejárása.
A rések a fa egyes csomópontjaihoz vannak rendelve.
Ütközéskor rekurzívan az adott csomópont bal illetve jobb gyerekcsomópontjánál folytatódik a keresés.
Ha egy bitrés kihasználatlan marad, vagy pontosan egy állomás küld, akkor a szóban forgó csomópont keresése befejeződik.
Következmény
Minél nagyobb a terhelés, annál mélyebben érdemes kezdeni a keresést.

## Slide 21: Adaptív fabejárás példa
3.
Küldő állomások
0.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
A B C D E F G H

## Slide 22: Az adatkapcsolati réteg „legtetején”…
Bridging, avagy hidak
  Hogyan kapcsoljunk össze LAN-okat?
Funkciók:
  Keretek forgalomirányítása a LAN-ok között
Kihívások:
  Plug-and-play, önmagát konfiguráló
  Esetleges hurkok feloldása
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 23: Visszatekintés
Pro: Egyszerű
  Olcsó és buta hardver
Kontra: Nem skálázható
  Több állomás = több ütközés = káosz
Az Ethernet eredetileg adatszóró technológia volt
Tee Connector
Terminator
Hub
Repeater

## Slide 24: LAN-ok összekapcsolása
A bridge-ek lekorlátozzák az ütközési tartományok méretét
  Jelentősen növelik a skálázhatóságot
  Kérdés: lehetne-e az egész Internet egy bridge-ekkel összekötött tartomány?
Hátrány: a bridge-ek sokkal komplexebb eszközök a hub-oknál
  Fizikai réteg VS Adatkapcsolati réteg
  Memória pufferek, csomag feldolgozó hardver és routing (útválasztó) táblák szükségesek
Hub
Hub

## Slide 25: Bridge-ek (magyarul: hidak)
Az Ethernet switch eredeti formája
Több IEEE 802 LAN-t kapcsol össze a 2. rétegben
Célok
  Ütközési tartományok számának csökkentése
  Teljes átlátszóság
    “Plug-and-play,” önmagát konfiguráló
    Nem szükségesek hw és sw változtatások a hosztokon/hub-okon
    Nem lehet hatással meglévő LAN operációkra
Hub

## Slide 26: Bridge-ek (magyarul: hidak)
Az Ethernet switch eredeti formája
Több IEEE 802 LAN-t kapcsol össze a 2. rétegben
Célok
  Ütközési tartományok számának csökkentése
  Teljes átlátszóság
    “Plug-and-play,” önmagát konfiguráló
    Nem szükségesek hw és sw változtatások a hosztokon/hub-okon
    Nem lehet hatással meglévő LAN operációkra
Hub
Keretek továbbítása
(MAC) címek tanulása
Feszítőfa (Spanning Tree) Algoritmus (a hurkok kezelésére)

## Slide 27: Keret Továbbító Táblák
00:00:00:00:00:DD | 1 | 3 perc
Minden bridge karbantart egy továbbító táblát (forwarding table)
MAC Cím | Port | Kor
00:00:00:00:00:AA | 1 | 1 perc
00:00:00:00:00:BB | 2 | 7 perc
00:00:00:00:00:CC | 3 | 2 mp

## Slide 28: Címek tanulása
Kézi beállítás is lehetséges, de…
  Időigényes
  Potenciális hiba forrás
  Nem alkalmazkodik a változásokhoz (új hosztok léphetnek be és régiek hagyhatják el a hálózatot)
Ehelyett: tanuljuk meg a címeket
  Tekintsük a forrás címeit a különböző portokon beérkező kereteknek --- képezzünk ebből egy táblázatot
Hub
00:00:00:00:00:AA
00:00:00:00:00:BB
Port 1
Port 2
00:00:00:00:00:BB | 2 | 0 minutes
MAC cím | Port | Kor
00:00:00:00:00:AA | 1 | 0 minutes
Töröljük a régi bejegyzéseket

## Slide 29: Címek tanulása
Kézi beállítás is lehetséges, de…
  Időigényes
  Potenciális hiba forrás
  Nem alkalmazkodik a változásokhoz (új hosztok léphetnek be és régiek hagyhatják el a hálózatot)
Ehelyett: tanuljuk meg a címeket
  Tekintsük a forrás címeit a különböző portokon beérkező kereteknek --- képezzünk ebből egy táblázatot
Hub
00:00:00:00:00:AA
00:00:00:00:00:BB
Port 1
Port 2
00:00:00:00:00:BB | 2 | 0 minutes
MAC cím | Port | Kor
00:00:00:00:00:AA | 1 | 0 minutes

## Slide 30: Hurkok problémája
<Src=AA, Dest=DD>
Ez megy a végtelenségig
  Hogyan állítható meg?
Távolítsuk el a hurkokat a topológiából
  A kábelek kihúzása nélkül
802.1 (LAN) definiál egy algoritmust feszítőfa fépítéséhez és karbantartásához, mely mentén lehetséges a keretek továbbítása
AA
Port 1
Hub
Port 1
Hub
Port 2
Port 2
AA | 1
AA | 1
BB
CC
DD
AA | 2
AA | 2
AA | 1
AA | 1

## Slide 31: Feszítőfa
Egy gráf éleinek részhalmaza, melyre teljesül:
  Lefed minden csomópontot
  Nem tartalmaz köröket
Továbbá a struktúra egy fa-gráf
1
4
2
5
6
3
7
1
4
2
5
6
3
7
5
1
4
2
6
3
7

## Slide 32: A 802.1 feszítőfa algoritmusa
Az egyik bride-et megválasztjuk a fa gyökerének
Minden bridge megkeresi a legrövidebb utat a gyökérhez
Ezen utak unióját véve megkapjuk a feszítőfát
A fa építése során a bridge-ek egymás között konfigurációs üzeneteket (Configuration Bridge Protocol Data Units [BPDUs]) cserélnek
  A gyökér elem megválasztásához
  A legrövidebb utak meghatározásához
  A gyökérhez legközelebbi szomszéd (next hop) állomás és a hozzá tartozó port azonosításához
  A feszítőfához tartozó portok kiválasztása

## Slide 33: Gyökér meghatározása
Kezdetben minden állomás feltételezi magáról, hogy gyökér
Bridge-ek minden irányba szétküldik a BPDU üzeneteiket:
A fogadott BPDU üzenet alapján, minden switch választ:
  Egy új gyökér elemet (legkisebb ismert Gyökér ID alapján)
  Egy új gyökér portot (melyik interfész megy a gyökér irányába)
  Egy új kijelölt bridge-et (a következő állomás a gyökérhez vezető úton)
Gyökér ID
Út költség a gyökérhez
Bridge ID

## Slide 34: Feszítőfa építése
0: 0/0
12: 12/0
3: 3/0
27: 27/0
41: 41/0
9: 9/0
68: 68/0
27: 0/1
12: 0/1
41: 3/1
68: 9/1
41: 0/2
3: 0/2
68: 3/2
9: 3/2
68: 0/3
9: 0/3

## Slide 35: Bridge-ek vs. Switch-ek Hidak vs. Kapcsolók
A bridge-ek lehetővé teszik hogy növeljük a LAN-ok kapacitását
  Csökkentik a sikeres átvitelhez szükséges elküldendő csomagok számát
  Kezeli a hurkokat
A switch-ek a bridge-ek speciális esetei
  Minden port egyetlen egy hoszthoz kapcsolódik
    Lehet egy kliens terminál
    vagy akár egy másik switch
  Full-duplex link-ek
  Egyszerűsített hardver: nincs szükség CSMA/CD-re!
  Különböző sebességű/rátájú portok is lehetségesek

## Slide 36: Kapcsoljuk össze az Internetet
Switch-ek képességei:
  MAC cím alapú útvonalválasztás a hálózatban
  Automatikusan megtanulja az utakat egy új állomáshoz
  Feloldja a hurkokat
Lehetne a teljes internet egy ily módon összekötött tartomány?
NEM
Notes: Flooding packets until routes figured out
No load balancing
Addressing!

## Slide 37: Korlátok
Nem hatékony
  Elárasztás ismeretlen állomások megtalálásához
Gyenge teljesítmény
  A feszítőfa nem foglalkozik a terhelés elosztással
  Hot spots
Nagyon gyenge skálázhatóság
  Minden switch-nek az Internet összes MAC címét ismerni kellene a továbbító táblájában!
  Az IP fogja ezt a problémát megoldani…

## Slide 38: Hálózati réteg
Szolgáltatás
  Csomagtovábbítás
  Útvonalválasztás
  Csomag fragmentálás kezelése
  Csomag ütemezés
  Puffer kezelés
Interfész
  Csomag küldése egy adott végpontnak
Protokoll
  Globálisan egyedi címeket definiálása
  Routing táblák karbantartása
Példák: Internet Protocol (IPv4), IPv6
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 39: Forgalomirányító algoritmusok
Definíció
A hálózati réteg szoftverének azon része, amely azért a döntésért felelős, hogy a bejövő csomag melyik kimeneti vonalon kerüljön továbbításra.
A folyamat két jól-elkülöníthető lépésre bontható fel:
  Forgalomirányító táblázatok feltöltése és karbantartása.
  Továbbítás.
Elvárások
helyesség, egyszerűség, robosztusság, stabilitás, igazságosság, optimalitás és hatékonyság
Algoritmus osztályok
  Adaptív algoritmusok
    A topológia és rendszerint a forgalom is befolyásolhatja a döntést
  Nem-adaptív algoritmusok
    offline meghatározás, betöltés a router-ekbe induláskor

## Slide 40: Forgalomirányító algoritmusok
Különbségek az egyes adaptív algoritmusokban
  Honnan kapják az információt?
    szomszédok, helyileg, minden router-től
  Mikor változtatják az útvonalakat?
    meghatározott másodpercenként, terhelés változásra, topológia változásra
  Milyen mértékeket használnak az optimalizáláshoz?
    távolság, ugrások (hops) száma, becsült késleltetés

## Slide 41: Optimalitási elv
Ha J router az I router-től K router felé vezető optimális útvonalon helyezkedik el, akkor a J-től a K-ig vezető útvonal ugyanerre esik.
  Következmény
  Az összes forrásból egy célba tartó optimális utak egy olyan fát alkotnak, melynek a gyökere a cél. Ezt nevezzük nyelőfának.
J
I
K
D
C
B
A
K nyelőfája
K
A
B
C
J
I
D

## Slide 42: Legrövidebb út alapú forgalomirányítás
Alhálózat reprezentációja
Az alhálózat tekinthető egy gráfnak, amelyben minden router egy csomópontnak és minden él egy kommunikációs vonalnak (link) felel meg. Az éleken értelmezünk egy nem-negatív súlyfüggvényt, amelyek a legrövidebb utak meghatározásánál használunk.
G=(V,E) gráf reprezentálja az alhálózatot
P útvonal súlya:
A
B
E
C
F
D
kommunikációs vonal (link)
router
1
5
2
1
2
1
1
3
súly

## Slide 43: Távolságvektor alapú forgalomirányítás
Dinamikus algoritmusoknak 2 csoportja van:
  távolságvektor alapú illetve (distance vector routing)
  kapcsolatállapot alapú (link-state routing)
Távolságvektor alapú: Minden router-nek egy táblázatot kell karbantartania, amelyben minden célhoz szerepel a legrövidebb ismert távolság, és annak a vonalnak az azonosítója, amelyiken a célhoz lehet eljutni. A táblázatokat a szomszédoktól származó információk alapján frissítik.
  Elosztott Bellman-Ford forgalomirányítási algoritmusként is nevezik.
  ARPANET eredeti forgalomirányító algoritmusa ez volt. RIP (Routing Information Protocol) néven is ezt használták.
Notes: Routing Information Protocol

## Slide 44: Távolságvektor alapú forgalomirányítás Elosztott Bellman-Ford algoritmus
Környezet és működés
Minden csomópont csak a közvetlen szomszédjaival kommunikálhat.
Aszinkron működés.
Minden állomásnak van saját távolság vektora. Ezt periodikusan elküldi a direkt szomszédoknak.
A kapott távolság vektorok alapján minden csomópont új táblázatot állít elő.
E
F
C
B
D
A
3
3
2
1
1
3
2
Cél | Ktsg.
A | 5
B | 2
D | 2
E | 4
F | 1
C állomás
DV táblája
Nincs bejegyzés C-hez
Kezdetben csak a közvetlen szomszédokhoz van info
  Más célállomások költsége = ∞
Végül kitöltött vektort kapunk
Notes: A direkt szomszédokhoz ismeri a késleltetést.

## Slide 45: Distance Vector Initialization
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 7 | C
D | ∞ | 
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 3 | D
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 7 | A
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | ∞ | 
B | 3 | B
C | 1 | C
Node D
Initialization:
for all neighbors V do
if V adjacent to A
D(A, V) = c(A,V);
else
D(A, V) = ∞;
…

## Slide 46: Distance Vector: 1st Iteration
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 7 | C
D | ∞ | 
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 3 | D
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 7 | A
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | ∞ | 
B | 3 | B
C | 1 | C
Node D
…
loop:
…
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) =
min(D(A, Y),
D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new min. for dest. Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
8
C
D(A,D) = min(D(A,D), D(A,C)+D(C,D))
= min(∞, 7 + 1) = 8
3
B
5
B
D(A,C) = min(D(A,C), D(A,B)+D(B,C))
= min(7, 2 + 1) = 3
D(A,D) = min(D(A,D), D(A,B)+D(B,D))
= min(8, 2 + 3) = 5
2
C
4
B
3
B

## Slide 47: Distance Vector: End of 3rd Iteration
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 3 | B
D | 4 | B
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 2 | C
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 3 | B
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | 4 | C
B | 2 | C
C | 1 | C
Node D
…
loop:
…
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) =
min(D(A, Y),
D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new min. for dest. Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
Nothing changes, algorithm terminates
Until something changes…

## Slide 48: Elosztott Bellman-Ford algoritmus – példa
E
F
C
B
D
A
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | ∞ | -
D | ∞ | -
E | 2 | E
F | ∞ | -
A | 3
B | 0
C | ∞
D | 3
E | ∞
F | 1
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | ∞ | -
D | 6 | B
E | 2 | E
F | 4 | B
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | 5 | B
D | 6 | B
E | 2 | E
F | 4 | B
3
3
2
1
1
3
2
Becsült késleltetés
A-tól kezdetben
B vektora A-nak
Új becsült késleltetés A-tól
Új becsült késleltetés A-tól
…
A | 0
B | 3
C | ∞
D | 6
E | 2
F | 4
A vektora B-nek és E-nek
A | 2
B | ∞
C | ∞
D | ∞
E | 0
F | 3
E vektora A-nak
Notes: ALHÁLÓZATBAN LÉVŐ ÖSSZES ROUTER SZERINT INDEXELVE
A megelőző saját táblázatot nem használja

## Slide 49
4
1
A
B
C
50
loop:
wait (link cost update or update message)
if (c(A,V) changes by d)
for all destinations Y through V do
D(A,Y) = D(A,Y) + d
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) = min(D(A, Y), D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new minimum for destination Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
1
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
Link Cost Changes,
Algorithm Starts
Algorithm Terminates
Good news travels fast
Notes: Change circles to rectangles, don’t block the text

## Slide 50: Távolság vektor protokoll – Végtelenig számolás problémája (count to infinity)
A
B
C
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 3 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 3 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 4 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 5 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 4 | B
B | 1 | B
Notes: Konvergál a helyes válaszhoz, de lassan teszi.
Késleltetés mértékegysége legyen az ugrások száma.
Jó hír terjedése A megjavul (A addig végtelen súllyal szerepel.) leghosszabb útnyi csere kell.
Végtelen választása … (hop/késleltetés)
ROBOSZTUSSÁG??

## Slide 51: Példa - Count to Infinity Problem
4
1
A
B
C
50
60
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 6 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 6 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 7 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 8 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 7 | B
B | 1 | B
Node B knows D(C, A) = 5
However, B does not know the path is C  B  A
Thus, D(B,A) = 6 !
Bad news travels slowly

## Slide 52: Elosztott Bellman-Ford algoritmus – Végtelenig számolás problémája
Probléma
A „jó hír” gyorsan terjed.
A „rossz hír” lassan terjed.
Azaz ciklusok keletkezhetnek.
Lehetséges megoldás:
  „split horizon with poisoned reverse”: negatív információt küld vissza arról a szomszédjának, amit tőle „tanult”. (RFC 1058)
Notes: Osztott láthatár tiltott visszaúttal
A path vektor a megoldás. (BGP) ELDÖNTENI, hogy rajta van-e az úton

## Slide 53: Split horizon with Poisoned Reverse
4
1
A
B
C
50
60
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 60 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 60 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 50 | A
B | 1 | B
D | C | N
A | 51 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 50 | A
B | 1 | B
Ha C B-n keresztül irányítja a forgalmat A állomáshoz
  C állomás B-nek D(C, A) = ∞ távolságot küld
  Azaz B állomás nem fog C-n keresztül irányítani az A-ba menő forgalmat

## Slide 54: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás Link-state routing
Motiváció
  Eltérő sávszélek figyelembevétele.
  Távolság alapú algoritmusok lassan konvergáltak.
Az alapötlet öt lépésből tevődik össze
Szomszédok felkutatása, és hálózati címeik meghatározása.
Megmérni a késleltetést vagy költséget minden szomszédhoz.
Egy csomag összeállítása a megismert információkból.
Csomag elküldése az összes többi router-nek.
Kiszámítani a legrövidebb utat az összes többi router- hez.
  Dijkstra algoritmusát használják.

## Slide 55: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése
A router beindulásakor az első feladat a szomszédok megismerése, ezért egy speciális HELLO csomag elküldésével éri el, amelyet minden kimenő vonalán kiküld. Elvárás, hogy a vonal másik végén lévő router válaszolt küldjön vissza, amelyben közli az azonosítóját (, ami globálisan egyedi!).
A késleltetés meghatározása, amelynek legközvetlenebb módja egy speciális ECHO csomag küldése, amelyet a másik oldalnak azonnal vissza kell küldenie. A körbeérési idő felével becsülhető a késleltetés. (Javítás lehet a többszöri kísérlet átlagából számított érték.)
Az adatok összegzése, és csomag előállítása a megismert információkról. A kapcsolatállapot tartalma: a feladó azonosítója, egy sorszám, egy korérték és a szomszédok listája. Minden szomszédhoz megadják a felé tapasztalható késleltetést. Az előállítás történhet periodikusan vagy hiba esemény esetén. (Un. LSA – Link State Advertisment, azaz kapcsolatállapot hírdetés)

## Slide 56: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése
A kapcsolat csomagok megbízható szétosztása. Erre használható az elárasztás módszere, viszont a csomagban van egy sorszám, amely minden küldésnél 1-gyel nő. A router-ek számon tartanak minden (forrás,sorszám) párt, amelyet látnak. Ha új érkezik, akkor azt küldik minden vonalon, kivéve azon, amin érkezett. A másod példányokat eldobják. A kisebb sorszámúakat elavultnak tekintik, és nem küldik tovább.
  További finomítások: tároló területre kerül először a csomag és nem a küldési sorba; nyugtázás
Probléma | Megoldás
Sorszámok egy idő után körbe érnek | 32 bites sorszám használata
Router összeomlik | Kor bevezetése. A kor értéket másod-percenként csökkenti a router, ha a kor eléri a nullát, akkor el kell dobni.
A sorszám mező megsérül | 

## Slide 57: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése
Új útvonalak számítása. Amint egy router a kapcsolatállapot csomagok egy teljes készletét összegyűjtötte, megszerkesztheti az alhálózat teljes gráfját, mivel minden kapcsolat képviselve van. Erre lefuttatható Dijkstra algoritmusa, eredményeképp pedig megkapjuk a forgalomirányító táblát.
Jellemzők
A router-ek és a router-ek szomszédinak átlagos számával arányos tárterület kell az algoritmus futtatásához. O(kn), ahol k a szomszédok száma és n a router-ek száma. Azaz nagy hálózatok esetén a számítás költséges és memória igényes lesz.
A hardver- és szoftver-problémák komoly gondot okozhatnak. A hálózat méretének növekedésével a hiba valószínűsége is nő.

## Slide 58: Dijkstra algoritmus (1959)
Statikus algoritmus
Cél: két csomópont közötti legrövidebb út meghatározása.
Informális leírás
Minden csomópontot felcímkézünk a forrás csomóponttól való legrövidebb ismert út mentén mért távolságával.
  Kezdetben a távolság végtelen, mivel nem ismerünk útvonalat.
Az algoritmus működése során a címkék változhatnak az utak megtalálásával. Két fajta címkét különböztetünk meg: ideiglenes és állandó. Kezdetben minden címke ideiglenes. A legrövidebb út megtalálásakor a címke állandó címkévé válik, és továbbá nem változik.

## Slide 59: Dijkstra algoritmus pszeudo-kód
Dijkstra(G,s,w)
Output: egy legrövidebb utak fája T=(V,E´) G-ben s gyökérrel
01 E´ := Ø;
02 ready[s] := true;
03 ready[v] := false; ∀ v ∈ V \ {s};
04 d[s] := 0;
05 d[v] := ∞; ∀ v ∈ V \ {s};
06 priority_queue Q;
07 forall v ∈ Adj[s] do
08 pred[v] := s;
09 d[v] := w(s,v);
10 Q.Insert(v,d[v]);
11 od
12 while Q ≠ Ø do
13 v := Q.DeleteMin();
14 E´:= E´ U {(pred[v],v)};
15 ready[v] := true;
16 forall u ∈ Adj[v] do
17 if u ∈ Q and d[v] + w(v,u) < d[u]) then
18 pred[u] := v;
19 d[u] := d[v] + w(v,u);
20 Q.DecreasePriority(u,d[u]);
21 else if u Q and not ready[u] then
22 pred[u] := v;
23 d[u] := d[v] + w(v,u);
24 Q.Insert(u,d[u]);
25 fi
26 od
27 od
INICIALIZÁCIÓS FÁZIS
JAVÍTÓ ÚT
ÚJ ÚT
ITERÁCIÓS LÉPÉSEK

## Slide 60: OSPF vs. IS-IS
Cégek és adatközpontok
Több lehetőséget támogat
IPv4 felett
  LSA-k IPv4 feletti küldése
  OSPFv3 szükséges az IPv6-hoz
Internet szolgáltatók által használt
Sokkal tömörebb
  Kisebb hálózati overhead
  Több eszközt támogat
Nem kötődik az IP-hez
  Működik mind IPv4-gyel és IPv6-tal
OSPF
IS-IS
Két eltérő implementáció a link-state routing stratégiának

## Slide 61: Eltérő felépítés
OSPF
IS-IS
Area 0
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Átfedő területek köré szerveződik
Area 0 a hálózat magja
2-szintű hierarchia
A 2. szint a gerinchálózat
Level 2
Level 1
Level 1-2

## Slide 62: Hálózati réteg protokolljai - Környezet
A
C
B
D
E
H1
F1 folyamat
H2
F2 folyamat
F
LAN
Szolgáltató berendezése
Router
1
csomag

## Slide 63: Szállítási réteg felé nyújtott szolgálatok
Vezérelvek
  A szolgálat legyen független az alhálózat kialakításától.
  A szállítási réteg felé el kell takarni a jelenlevő alhálózatok számát, típusát és topológiáját.
  A szállítási réteg számára rendelkezésre bocsájtott hálózati címeknek egységes számozási rendszert kell alkotniuk, még LAN-ok és WAN-ok esetén is.
Szolgálatok két fajtáját különböztetik meg
  Összeköttetés nélküli szolgálat (Internet)
    datagram alhálózat
  Összeköttetés alapú szolgálat (ATM)
    virtuális áramkör alhálózat

## Slide 64: Hálózati réteg – forgalomirányítás

## Slide 65: Unicast forgalomirányítás
Legegyszerűbb és legáltalánosabb eset
Csomag küldése két végpont között
Forrás és cél egyedi azonosítóval rendelkezik (Internet esetén: IPv4 v. IPv6 címek).

## Slide 66: Adatszóró forgalomirányítás
Adatszórás ( vagy angolul broadcasting) – egy csomag mindenhová történő egyidejű küldése.
Több féle megvalósítás lehetséges:
  Külön csomag küldése minden egyes rendeltetési helyre
    sávszélesség pazarlása, lista szükséges hozzá
  Elárasztás.
    kétpontos kommunikációhoz nem megfelelő

## Slide 67: Adatszóró forgalomirányítás
  Többcélú forgalomirányítás ( vagy angolul multidestination routing). Csomagban van egy lista a rendeltetési helyekről, amely alapján a router-ek eldöntik a vonalak használatát, mindegyik vonalhoz készít egy másolatot és belerakja a megfelelő célcím listát.
  A forrás router-hez tartozó nyelőfa használata. A feszítőfa (vagy angolul spanning tree) az alhálózat részhalmaza, amelyben minden router benne van, de nem tartalmaz köröket. Ha minden router ismeri, hogy mely vonalai tartoznak a feszítőfához, akkor azokon továbbítja az adatszóró csomagot, kivéve azon a vonalon, amelyen érkezett.
    nem mindig ismert a feszítőfa

## Slide 68: Adatszóró forgalomirányítás 2/2
  Visszairányú továbbítás (vagy angolul reverse path forwarding). Amikor egy adatszórásos csomag megérkezik egy routerhez, a router ellenőrzi, hogy azon a vonalon kapta-e meg, amelyen rendszerint ő szokott az adatszórás forrásához küldeni. Ha igen, akkor nagy esély van rá, hogy az adatszórásos csomag a legjobb utat követte a router-től, és ezért ez az első másolat, amely megérkezett a router-hez. Ha ez az eset, a router kimásolja minden vonalra, kivéve arra, amelyiken érkezett. Viszont, ha az adatszórásos csomag más vonalon érkezett, mint amit a forrás eléréséhez előnyben részesítünk, a csomagot eldobják, mint valószínű másodpéldányt.

## Slide 69: Többes-küldéses forgalomirányítás
Többes-küldés ( vagy angolul multicasting) – egy csomag meghatározott csoporthoz történő egyidejű küldése.
Multicast routing
Csoport kezelés is szükséges hozzá: létrehozás, megszüntetés, csatlakozási lehetőség és leválasztási lehetőség. (Ez nem a forgalomirányító algoritmus része!)
Minden router kiszámít egy az alhálózatban az összes többi routert lefedő feszítőfát.
Többes-küldéses csomag esetén az első router levágja a feszítőfa azon ágait, amelyek nem csoporton belüli hoszthoz vezetnek. A csomagot csak a csonkolt feszítőfa mentén továbbítják.

## Slide 70
Köszönöm a figyelmet!